# Text boxes

Jezírková čerpadla Aqua Nova řady NFP

Návod k použití

Typ

W

Výkon

H-max

Vstup

Výstup

NFP 3500

25

3500 l/hod

3

1 ½“

1“ - 2“

NFP 6500

50

6500 l/hod

4

1 ½“

1“ - 2“

NFP 10000

85

10000 l/hod

5

1 ½“

1“ - 2“

NFP 15000

135

15000 l/hod

6

1 ½“

1“-  2“

NFP 20000

200

19000l/hod

7

1 ½“

1“-  2“

V příslušenství je na výstupu hadicový trn na průměry hadic 25, 32, 40, 50mm

Přívodní kabel je dlouhý 10m u všech modelů.

Co je potřeba udělat před uvedením do provozu!

Aqua Nova - jezírkové ponorné čerpadlo vhodné pro použití ve vodě s nečistotami do 6 mm. Elektrické

připojení je přes řádně uzemněné elektrické zásuvky s napětím 230 Volt/50Hz.

Pro použití v rybníku a zahradním jezírku a pro bezpečnost jejich bezprostředního okolí, musí být čerpadlo

v době provozu chráněné proudovým chráničem jmenovitým vybavovacím proudem - 30 mA. Čerpadlo

nesmí být uvedeno do provozu, pokud jsou v bazénu nebo v zahradním jezírku lidé. V případě poruchy

kontaktujte elektrikáře!

Před nasazením a spuštěním nového jezírkového čerpadla proveďte kontrolu:

-Elektrická zásuvka musí být chráněna před vlhkostí

-V každém případě je nutno se vyvarovat styku zařízení s těkavými a agresivními chemickými            7-

látkami.

-Jezírkové čerpadlo musí být chráněno proti mrazu.

-Čerpadlo je vhodné pro čerpání vody o teplotě max. 35°C. Vyšší teplota snižuje životnost výrobků!

-Nikdy nepoužívejte čerpadlo pokud je poškozen přívodní kabel.

-Nikdy nezapojujte do mokré zásuvky.

Instalace

Instalace jezírkového čerpadla může být provedena některým z následujících způsobů: stacionární s

pevným potrubím nebo stacionární s flexibilní hadicí. Přístroj se musí provozovat a instalovat jen ve

vodorovné a stabilní poloze na pevném podkladu. Přístroj musí být umístěný pod hladinou vody a může

být instalován v jezírku (ponořený) nebo mimo jezírko (na suchu v šachtě vedle jezírka).

Uvedení do provozu

Poté, co si důkladně přečtete všechny z výše uvedených bodů instalace a uživatelské příručky, a máte na

paměti kontrolní body viz. níže, můžete nové čerpadlo zapojit:

Zkontrolujte elektrické připojení musí být 230 V-50 Hz

Ujistěte se, že šroubení na připojené hadici je pevně dotažené!

Ujistěte se, že voda nebo vlhko nemůže dosáhnout síťového přívodu.

Ujistěte se, že čerpadlo nikdy nepoběží nasucho jinak se zničí!

Provoz v suché šachtě:

Za určitých podmínek, je toto čerpadlo možno spustit v suchém zapojení. To znamená instalaci pod úrovní

hladiny, ale mimo vodu. To je možné pouze, když  má čerpadlo dostatečné chlazení. Pokud čerpadlo

pracuje na plný výkon, tak se velmi zahřívá, u některých modelů může být velice horké. Čerpadlo musí být

schopno toto teplo uvolnit do svého okolí. Ujistěte se, že do něho voda dobře natéká a zda důkladně ventiluje.