Návod

Èerpadla SICCE Aqua 3

jsou dùležitou souèástí pro všechny fontány, potoky, vodopády a filtraèní systémy jezírek  do objemu 15000 l vody. Èerpadlem je možno i pøivzdušòovat vodní nádrž pomocí pøiložené hadièky

Èerpadlo sbírá neèistoty až do velikosti 2 mm.

SICCE 6000

Max. prùtok

5800 l/h (mìøeno u hladiny)

Max. dopr. výška vody

3,8 m

Pøíkon

90 W

Pøívodní kabel

10 m

2 fontánové nástavce

Bezpeènostní upozornìní

Èerpadlo používejte jen ponoøené ve vodì.Èerpadlo pøed jakoukoliv manipulací odpojte od sítì. Èerpadlo nesmí být používáno pro jiné úèely, než pro jaké je konstruováno.Max. teplota  vody nesmí pøesáhnout 35°C. Napájecí pøívod spotøebièe není možno vymìnit, v pøípadì jeho poškození je nutno vyøadit èerpadlo z provozu.

Instalace

Èerpadlo nasaïte fontánový nástavec nebo hadici a umístìte pod hladinu vody a zapojte do sítì.

Èerpadlo není urèeno pro suchý provoz.

Údržba

Toto èerpadlo vyžaduje jednoduchou údržbu. Dle potøeby (napø. pøi snížení výkonu) èerpadla vyèistìte magnetickou vrtulku s rotorem a komoru, ve které je tento rotor umístìn, proudem èisté vody a otøením, popø. octovou vodou odstraòte vodní kámen.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 3 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady a poškození výrobku  vzniklé v dùsledku nesprávného používání, mechanického poškození neopatrným zacházením, nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku, vlivem nesprávné údržby èi jeho užívání v rozporu s návodem.