UV C odstraòovaè øas VELDA Profi 11, 18, 36, 55 W

Pro jezírko o velikosti cca 10000 – 75000 litrù vody s reflexní úpravou

Pøed instalací si pøeètìte peèlivì návod k použití.

Varování:

Tento pøístroj obsahuje sklo, proto s ním opatrnì manipulujte.

Pøed jakoukoliv údržbou a opravou vždy pøístroj nejprve vypnìte ze sítì.

UV lampa obsahuje:

obal

pøívodní šòùru s adaptérem

køemíkový válec

UV C záøivku

hadicové trny pro pøipojení k rùzným hadicím

pøíchytky lampy

Tento pøístroj uchovává vaše jezírko èisté a ryby zdravé. Reflexní úprava vnitøku UV lampy

zvyšuje odrazem žáøení až o 35%. Použitím jezerního èerpadla je jezerní voda pøivádìna pøes UV C lampu, kde je vystavena UV C záøení. Shlukuje vznášenící se øasy a èásteènì mikroorganismy.

Pro dosažení optimální výsledkù byl mìl pøístroj pracovat 24 hodin dennì.

Bezpeènost

Pøístroj vytváøí nebezpeèné záøení. Pøímý kontakt mùže být škodlivý pro oèi a pokožku. Proto kontrolujte funkci UV C záøivek  pouze pøes hadicovou transparentví spojku.

Jestliže dojde k poškození nìkterých dílù, pøístroj nepoužívejte. Vypnìte tøístroj, pokud voda neproudí pøes pøístroj. Bìhem zimních mìsícù, kdy není pøístroj, je tøeba  ho uklidit do bezmrazého

prostoru.

Instalace

Lampu neumis�ujte do vody. Nepoužívejte jiné èerpadlo než jezírkové. Max. tlak 1 bar.

K UV lampì pøipojte hadicové nástavce. Vaše lampa má takz. Bypas, který umožòuje pøipojit èerpadlo a tøetím vývodem mùže odtékat pøebyteèná voda.

Optimální prùtok UV lampou

11W bez použití bypasu je 2500 l/h. S bypasem mùže být prùtok 10000 l/h.

18W 4500 / 12000 l/h

36W 7000 / 16000 l/h

55W 8000 / 25000 l/h

Když nebudete bypas využívat, umístìte na tøetí vývod, který je protilehlý k druhým dvou tìsnìní a sklíèko.

UV lampu osaïte pøiloženou záøivkou a zašroubujte. Zajistìte, aby se do vnitøku køemièitého válce nedostala voda. Na zbylé dva vstupy nasaïte hadice. Na jeden pøívod od èerpadla a na druhý vývod k filtraci.

Údržba

Pøed údržbou nebo rozebíráním pøístroje vždycky pøístroj odpojte od pøívodu el. proudu. Pøístroj musí být èištìn asi tak 2x roènì. Køemièitý válec je tøeba zbavit nánosu vodního kamene a šlemu.

Plastové hrdlo pro lepší pozdìjší vyjmutí válce namažte napø. vazelinou. Nadmìrné utažení uzávìru lampy s paticí mùže poškodit plastové hrdlo válce. UV-C lampu nepoužívejte v mrazu.

UV C záøivku má úèinnost UV-C záøení cca 7000 provozních hodin - doporuèujeme mìnit za novou každý rok.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 mìsícù. Záruka se vztahuje na vady vzniklé pøi výrobì.  Záruka se neztahuje na rozbití køemíkového válce a záøivku a též na poškození vzniklá pøi instalaci a pøi opravì. Dále nelze uplatnit záruku na vady vzniklé nepatøiènou údržnou a použití za jiným úèelem než je urèen. Životnost UVC

záøivky je cca 5000 - 7500  hodin. Pak je tøeba ji vymìnit za novou. (I když svítí, nemá již UVC záøení).