## Vzduchovací kompresory řady V, jsou tiché a univerzální membránové kompresory pro exteriéry i interiérové použití.

– elegantní vzhled, množství specifikací a použitelnost
– extrémně nízká hlučnost, snadné použití a šetrnost k životnímu prostředí
– vhodné pro malá a mini jezírka
– speciálně vhodné pro vzduchování do biologických částí filtrací, kde není potřeba velký tlak
– speciálně využitelné v interiérech, díky tichosti
– zvýšená odolnost oproti vlhkosti a vlivům počasí
– levné náhradní součástky a membrány

Důležitá rada:
Při instalaci instalujte zpětné klapky na vzduchovací hadičky, nebo zabraňte zpětnému nasávání vody do hadičky.
Kontrolujte vysráženou vodu v hadičkách a to speciálně v zimním a jarním období, může dojít k zamrznutí hadičky.
Doporučené napojení na hadičky 6-12 mm. Model V-10 na 6-9 mm. 
Doporučené vzduchovací kameny, veškeré jezírkové a to vždy 1 ks na jeden kompresor. U modelu V-60 až 2 ks/kompresor.
Kompresory není vhodné instalovat na membrány, vzduchovací guly, vzduchovací trubice a do silných zátěží a odporů.

Zásady bezpečného provozu:

- kompresor NEINSTALUJTE pod úroveň vodní hladiny

- kompresor INSTALUJTE do suchého prostředí

- kompresor používejte vždy k účelu k němuž je určen a navržen

- zapojené zařízení nesmí být v dosahu dětí a zvířat

- kontrolujte vizuálně funkčnost vzduchování

- veškeré opravy, včetně kabelu provádějte jen ve značkovém servisu

- kabel nikdy nezkracujte, je-li kabel poškozen kompresor neinstalujte

- kompresory jsou určeny pro 24 hod. nepřetržitý provoz

- kompresory jsou určeny pro interiérový i exteriérový provoz

- kompresory v exteriérech chraňte před vlivy počasí, mokrem a přímým sluncem

- nikdy neinstalujte bez zabezpečení před vodou a bez venkovní elektro ochrany