Návod k obsluze èerpadla Jebao øady JFP

Obsah:

1/ Úvod 5/ Provoz èerpadla a údržba

2/ Provozní podmínky 6/ Zásady bezpeènosti práce

3/ Instalace 7/ Servis a dodávky ND

4/ Elektrické zapojení

1. Úvod:

Èerpadla Jebao, urèená pro dodávku vody ke koupacím jezírkùm, jezírkovým filtracím, vodotryskùm a kaskádám, jsou tichá a bezpeèná.

Pøi dodání zboží zkontrolujte, jestli èerpadlo nebylo poškozeno bìhem pøepravy, v tomto pøípadì ihned uvìdomte prodejce.

2. Provozní podmínky:

Èerpadlo je urèeno pouze na èerpání vody, není vhodné pro èerpání hoølavých a nebezpeèných kapalin.

Èerpadlo nesmí bìžet nasucho.

Max. teplota èerpané kapaliny: 35°C

Max. hloubka ponoru: 2m s napájecím kabelem 10 m

3. Instalace:

Všechny operace pøi instalaci èerpadla musejí být provádìny pouze pøi odpojení èerpadla od elektrické sítì.

a/ instalace pro okrasné jezírko (jako ponorné èerpadlo)

- Pøipojte odpovídající hadici na výtlak èerpadla

- Umístìte èerpadlo dovnitø nádrže a celé ho ponoøte do vody.

- Volnou stranu hadice pøipojte k jezírkovému filtru

- Èerpadlo pøipojte do zásuvky chránìné pøed deštìm.

- Pøi pøepravì a spouštìní èerpadla netahejte za pøipojovací elektrický kabel, použijte pro tuto operaci madlo èi rukoje� èerpadla !!!

- Èerpadlo mùže být upevnìno na plochu uvnitø nádrže pomocí základové desky, ale vzhledem ke konstrukci èerpadla to není vždy nezbytné.

- Èerpadla lze dovybavit tryskou a ventilem pro boèní pøipojení a lze regulovat vzájemný prùtok trysky a potùèku nebo filtrace.

Tryska namontovaná na èerpadlo musí být vždy nad vodní hladinou.

Zaøízení z hlediska bezpeènosti není urèeno do koupacích jezírek !!! Vstup osob a zvíøat do jezírka je pøísnì zakázán !!! Dbejte o bezpeènost svou i vašich dìtí!

-

b/ instalace pro koupací jezírko (èerpadlo v suché jímce s nátokem)

- demontujte z èerpadla sací síto, pod kterým se nachází pøipojovací sací otvor èerpadla.

- Umístnìte èerpadlo dovnitø suché jímky a pøipojte sání èerpadla na sací potrubí, které je instalováno pod úrovní hladiny ve vodorovné poloze (viz obr.)

- Kolem èerpadla ponechte dostateènì volný prostor pro pohodlnou montáž.

- Na výtlak èerpadla nainstalujte výtlaènou hadici odpovídajícího prùmìru a volný konec hadice pøipojte na pøítok vody do filtraèního zaøízení.

- Èerpadlo v suché jímce musí být chránìno pøed pøímým sluneèním záøením vhodným zpùsobem ( zastínìní, zastøešení, atd. ).

- Èerpadlo pøipojíme do zásuvky chránìné pøed deštìm.

4. Elektrické zapojení:

Ujistìte se, že údaje o napìtí a frekvenci na štítku odpovídají hodnotám v el. síti. Pøi instalaci je nutné se ujistit, že napájecí zaøízení je uzemnìno podle platných norem.

Je tøeba zkontrolovat, jestli je napájecí zaøízení vybaveno vhodnou proudovou ochranou o hodnotì 30mA !!!!

Èerpadlo musí být nainstalováno odborným personálem s maximální peèlivostí, kvùli bezpeènosti - bez pøítomnosti dìtí.

Jednofázové provedení:

Jednofázové provedení na 230 V 50 Hz je vybaveno uzemnìním na konci napájecího kabelu, k uzemnìní dojde zastrèením zástrèky do zásuvky.

Ochrana pøed pøetížením:

Jednofázová èerpadla mají zabudované tepelné jištìní motoru a proto není tøeba žádná vnìjší ochrana.

5. Provoz èerpadla a údržba:

Èerpadlo používejte pouze v podmínkách uvedených na štítku.

Nenechte èerpadlo bìžet nasucho, mùže dojít k poškození hydraulických èástí.

Pøed zapoèetím jakékoliv údržby odpojte èerpadlo od el. sítì.

Napájecí kabel mùže mìnit pouze specializované servisní støedisko.

V normálních provozních podmínkách nepotøebují èerpadla údržbu, postaèí udržovat v èistotì sací síto èerpadla. Pokud èerpadlo bìží pøerušovanì, nepøetržitì nebo pøi zvláš� nároèných podmínkách:

- nechte provést pravidelné kontroly opotøebení tìsnìní, celkového stavu èerpadla a el. kabelu ve specializovaném støedisku.

- pravidelnì kontrolujte èistotu filtraèní èásti. Èastìji, pokud jsou ve vodì kvìtiny nebo okrasné rostliny.

- pøi celkovém èištìní sacího síta èerpadla demontujte pøední stranu

èerpadla. Neèistoty odstraòte kartáèkem, proudem èisté vody nebo stlaèeným vzduchem. Nepoužívejte chemická èistidla.

- pøíležitostnì je nutné vyèistit hydraulickou èást a pøípadnì vymìnit obìžné kolo.

6. Zásady bezpeènosti práce

Dodržujte obecnì platné pøedpisy o styku s elektrickými spotøebièi.

Je zakázáno:

? manipulovat s èerpadlem za provozu (odpojte s el. sítì)

? zasahovat do elektrických èástí èerpadla

? manipulovat s èerpadlem pomocí kabelù

? pøi práci èi údržbì používejte ochranné pracovní pomùcky jako gumové holinky a rukavice, ochranné brýle, atd