Fontánové èerpadlo Mini Aqua Szut

Miniaturní èerpadlo s fontánkou je urèeno pro domácí použití napø. jako zvlhèovaè vzduchu, fontána v malé domácí nádrži, malý vodopád atd. Èerpadlo má regulovatelný výtlak a jeho pøedností je velmi tichý chod a nízký pøíkon.

Parametry:

max. prùtok 300 litrù/ hod.,

pøíkon 3 W,

max. dopravní výška 0,6m

fontánový nástavec

Bezpeènostní upozornìní

Èerpadlo používejte jen ponoøené ve vodì.Èerpadlo pøed jakoukoliv manipulací odpojte od sítì. Èerpadlo nesmí být používáno pro jiné úèely, než pro jaké je konstruováno.Max. teplota  vody nesmí pøesáhnout 35°C. Napájecí pøívod spotøebièe není možno vymìnit, v pøípadì jeho poškození je nutno vyøadit èerpadlo z provozu.

Instalace

Èerpadlo nasaïte fontánový nástavec nebo hadièku a umístìte pod hladinu vody a zapojte do sítì.

Èerpadlo není urèeno pro suchý provoz. Èerpadlo není samonasávací.

Údržba

Toto èerpadlo vyžaduje jednoduchou údržbu. Dle potøeby (napø. pøi snížení výkonu) èerpadla vyèistìte magnetickou vrtulku s rotorem a komoru, ve které je tento rotor umístìn, proudem èisté vody a otøením. Šetrnì odstraòujte vodní kámen, který mùže èerpadlo poškodit.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady a poškození výrobku  vzniklé v dùsledku nesprávného používání, mechanického poškození neopatrným zacházením, nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku, vlivem nesprávné údržby èi jeho užívání v rozporu s návodem.