Ponorné èerpadlo SICCE

Master DW 4000

Èerpadlo je urèené pro vytvoøení potokù,  kaskád, vodopádù a pøeèerpávání vody,

k filtraèním systémùm, k zalévání na zahradì.

Provozní teplota èerpané vody nesmí být vyšší než  35°C.

Nepoužívejte k èerpání jiných tekutých médií než vody.

Èerpadlo pobírá èástice do velikosti 8 mm.

Pokud se pøívodní kabel poškodí, vyøaïte èerpadlo z provozu. Kabel neopravujte.

Èerpadlo musí být pøi èerpání vody ponoøené. Neprovozujte nikdy bez vody.

Údržba

Èerpadlo rozeberete dle obrázku v orig. návodu.  Èistí se prostor, kde je uložen rotor s keramickou osièkou, která zaruèuje bezproblémový provoz bez opotøebení.

Nezapomeòte zpìt vrátit tìsnìní „D“.

Pokud se na rotoru vytvoøí usazeniny z vody, vyèistìte je slabým octovým roztokem.

Èerpadlo nenechte v zimì zamrznout v ledu.

Technické údaje:

Napìtí: 230V

Pøíkon: 51W,

Max. dopravní výška 2,75m

Max. prùtok: 3700 l/h